## Slide 1: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНОК ГАЗОВОГО ВЫБРОСА СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
А.М. Милехина

## Slide 2
Воронка на Ямале. Вид из вертолета
Новый вид опасного явления – деструкция криолитосферы

## Slide 3
Бованенковская воронка в 2014 г. летом (А) и осенью (Б) Фото В. Богоявленского
В июле 2014 г. в 30 км южнее Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и менее чем в 5 км от магистрального газопровода Бованенково–Ухта был обнаружен кратер. Диаметр составлял около 37 м, кратер – не больше 25 м, глубина от края бруствера до воды достигала 35 м, а до дна ~ 42 м
А
Б

## Slide 4
Расположение воронок
(карта построена по данным Богоявленского В.И.)
Через несколько дней появилась информация об обнаружении еще двух воронок несколько меньшего размера

## Slide 5
КС различного пространственного разрешения применяются для решения следующих задач:
– определение временного интервала образования исследуемых воронок;
– получение ландшафтных и геоморфологических характеристик участков их расположения;
– количественная и качественная оценка изменений в рельефе, связанных с образованием воронок;
– выявление динамики эволюции образовавшихся воронок.

## Slide 6
Мониторинг состояния объекта С17 по космоснимкам со спутников Sentinel-2A и Sentinel-2B в 2019—2021 гг. (В.И. Богоявленский..Катастрофический выброс газа в 2020 г…)
11,5 м
23 м

## Slide 7
Газовые месторождения Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении — 115 млрд куб. м в год. Добыча газа — до 2128 г.
Появление воронок в Арктике носит систематический характер и представляет несомненную угрозу жизнедеятельности человека, поэтому возможность быстрого выявления образования новых воронок несомненно важна.

## Slide 8
Схема расположения станций сети

## Slide 9
Устанавливается в термоящик на поверхности
Устанавливается в скважину
Преобразователь напряжения
- контроллер заряда СКАТ 1200
Роутер iRZ RUH2b
Регистратор Centaur
Велосиметр
TRILLIUM Compact 120 s
Аккумулятор гелевый
OPZ V12-60
Используемое оборудование

## Slide 10
Сеяхинская воронка (29.06.2017 г.)
(снимок предоставлен МЭЦ «Арктика»)

## Slide 11
Сейсмические сигналы, зарегистрированные при образовании воронки
Событие зарегистрировано 2 сейсмическими станциями (Сабетта
и Бованенково). Результат предварительной локации - 70°24´с.ш. 72°21´в.д.

## Slide 12
Сравнение локаций красный-эпицентр выброса газа, желтый – координаты по сейсмическим данным
Событие зарегистрировано 2 сейсмическими станциями (Сабетта
и Бованенково). Результат предварительной локации - 70°24´с.ш. 72°21´в.д.
Погрешность около 12 км
HRSV
BVNN
SBTT

## Slide 13
События, зарегистрированные сетью Ямала в 2018 г.

## Slide 14
Сейсмические сигналы (по трем трехкомпонентным сейсмическим станциям) и определение эпицентра выброса газа на Ямале 19 марта 2018 г.

## Slide 15
Снимок со спутника 10 июля 2017 г.
Для поиска воронки с сайта www.sentinel-hub.com были отобраны КС с изображением до и после сейсмического события

## Slide 16
Снимок со спутника 12 октября 2017 г.

## Slide 17
Снимок со спутника 15 июня 2018 г.
Образование новой воронки

## Slide 18
Выводы:
Приведенный выше пример показывает, что при наличии достаточно плотной сети сейсмического мониторинга в Арктической зоне возможно регистрировать такие опасные явления, как воронки газового выброса сейсмическим методом.
Также сеть сейсмического мониторинга целесообразно дополнить 2–3 станциями инфразвукового мониторинга, т.к. в процессе образования газовых выбросов выделяется большое количество акустической энергии в инфразвуковом диапазоне частот. Совместное примение сейсмического и инфразвукового мониторинга существенно расширит возмож-ности сети наблюдения в части распознавания природы произошедших событий.

## Slide 19
Планируемая сеть станций
О. Белый
Сеяха
Салехард
Сабетта
Харасавэй
Бованенково

## Slide 20
Спасибо за внимание!