## Slide 1: Анализ теоретических моделей удельного электрического сопротивления текстурно-неоднородных пород
докладчики: студент 4-го курса ТИУ
Бородулин Д.А.
студент 4-го курса ТИУ
Каннинен М.Ю.
Научные руководители: доцент кафедры ПГФ ТИУ, к.г.-м.н.
Мамяшев В.Г.
аспирант ТИУ
Брюханова Е.В.
Тюмень, 2023

## Slide 2: Цель работы
Установить особенности влияния структурной неоднородности и разных типов её на УЭС моделей и, соответственно, разных типов ТНП, обосновать наиболее применимые и информативные теоретические модели УЭС таких пород.
Актуальность выбранной темы: современные приборы электрического каротажа, позволяют определять сопротивление пластов в направлениях параллельно и перпендикулярно оси скважины. С появлением этих возможностей расширяется информативность электрометрии, можно оценивать анизотропию во всех трёх направлениях относительно оси скважины.
2

## Slide 3: Задачи работы
Выбор наиболее теоретически обоснованных моделей УЭС объектов применимых для описания ТНП.
Анализ отобранных моделей, приведение их к однотипному виду: зависимости величины УЭС моделей () от объемной доли (), формы и УЭС () составляющих их включений и УЭС основной среды ( – матрицы породы).
Выполнить расчёты для каждого вида неоднородности и представить графическое сопоставление результатов расчетов.
Оценить особенности УЭС рассмотренных теоретических моделей и обосновать наиболее информативные модели.
3

## Slide 4: Модели УЭС ТНП
Анализ литературных источников позволил выявить ряд теоретических моделей УЭС, описывающих различные текстурные неоднородности горных пород. Среди них наиболее обоснованными являются следующие:
4
Модели УЭС ТНП
Дахнова-Комарова
Максвелла-Семенова
Максвелла
Бруггемана-Ханаи

## Slide 5: Модель Дахнова-комарова
5
где: ρтнп, ρпч и ρгл, соответственно, сопротивления модели (слоистой пачки) и прослоев песчаника и глины, χпч и χгл, соответственно, доли песчаных и глинистых прослоев в слоистой пачке, Нп – толщина тонкослоистой пачки, hпч – суммарная толщина песчаных прослоев в пачке.
5

## Slide 6: Модель Максвелла
6
где: ρтнп, ρпч и ρгл, соответственно, сопротивления модели и включений песчаника и глины, χпч и χгл, соответственно, доли песчаных и глинистых включений.
Данная модель ограничивается тем, что включения должны не соприкасаются друг с другом.

## Slide 7: Модель Максвелла-семенова
7
где: ρтнп, ρпч и ρгл, соответственно, сопротивления модели и включений песчаника и глины, χпч и χгл, соответственно, доли песчаных и глинистых включений, n1, n2, n3 – коэффициенты определяющие направление модели.
В рамках данной модели А.С. Семеновым рассмотрены несколько частных случаев текстурной неоднородности, различаемых формой включений: эллипсоидальной формы, сферические, игольчатые и в виде «пластин»

## Slide 8: Анализ Модели УЭС ТНП
8
Примеры микро- и мезослоистости
тонкослоистой породы
Сравнение перечисленных выше моделей было выполнено нами для следующих заданных условий, представленных сочетаниями «песчаников» и «глин»:
1. Водонасыщенный песчаник с УЭС ρпч =2 Омм и включения глины (глинистой компоненты) с УЭС ρгл =6 Омм.
2. Нефтенасыщенный песчаник с УЭС ρпч =15 Омм и включения глины (глинистой компоненты) с УЭС ρгл =6 Омм.

## Slide 9: Сравнение Моделей УЭС ТНП
9
Сравнение зависимостей ρтнп=f(𝜒гл) моделей УЭС ТНП для песчаников водонасыщенных и нефтенасыщенных и при ρгл =6 Омм.
Шифр кривых - модели: Д-К – Дахнова-Комарова, М – Максвелла, М-С – Максвелла-Семенова

## Slide 10
10
График зависимостей Δρ=f(𝜒гл) для включений разной формы по моделям Максвелла-Семенова
Шифр кривых – модели Максвелла – Семенова, 1, 3 – направления измерения вдоль и поперек включений соответственно
Сравнение Моделей УЭС ТНП

## Slide 11: Выводы
11
Рассмотренные модели с достаточным приближением могут описать УЭС текстурно-неоднородных пород со следующими текстурными характеристиками: слоистостью, с линзовидностью близкой к сферической и близкой к пластинчатой, а также для случаев сочетания этих типов неоднородности.
Отклонения результатов расчетов УЭС этих моделей от модели Дахнова-Комарова в рассмотренных случаях не превысили 10-12 процентов.
В первом приближении можно воспользоваться моделью Дахнова-Комарова.
Возможно комплексирование рассмотренных моделей удельного электрического сопротивления текстурно-неоднородных пород в случае сложного характера текстурных неоднородностей, например в случаях сочетания включений и слоистости.

## Slide 12: Анализ теоретических моделей удельного электрического сопротивления текстурно-неоднородных пород
докладчики: студент 4-го курса ТИУ
Бородулин Д.А.
студент 4-го курса ТИУ
Каннинен М.Ю.
Научные руководители: доцент кафедры ПГФ ТИУ, к.г.-м.н.
Мамяшев В.Г.
аспирант ТИУ
Брюханова Е.В.
Тюмень, 2023