## Slide 1: XXIV Уральская молодежная научная школа по геофизике
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕОМЕТРИИ ТРЕЩИН ГРП И ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА ПО ЦИКЛИЧЕСКИМ ТЕРМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ СКВАЖИН
Прилуцкий Александр Александрович1, Никонорова Анастасия Николаевна2
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, г. Москва

## Slide 2: Задачи исследования
Задачи:
анализ возможностей термометрии для количественной оценки параметров пласта и трещин
Анализ информативности термических исследований при вскрытии пласта трещиной ГРП

## Slide 3: Метод термометрии в условиях образования трещин
Особенности поведения теплового поля при возникновении трещин в пласте, отличаются от классического представления.
Высота отрицательных температурных аномалий существенно больше, чем толщина соответствующих коллекторов-объектов закачки.
с увеличением протяженности трещин темп релаксации теплового поля после остановки скважины происходит в несколько раз быстрее.
весомый вклад в формирование теплового вносит проницаемость пласта, интенсивность и продолжительность закачки.

## Slide 4: Модель скважины
Скважина вертикальная цилиндрическая полость радиуса rc в неограниченном по простиранию однородном вмещающем пласте-коллекторе
Границы пласта – плоские горизонтальные непроницаемые и не проводящие теплоту поверхности, находящиеся на расстоянии h друг от друга по вертикали
Трещина – вертикальный канал с прямоугольным осевым сечением длины 2Lтр и ширины хтр, расположенный симметрично относительно оси скважины и вскрывающий пласт по всей высоте
В начальный момент времени t=0 все точки пласта и полости трещины характеризуются одинаковым начальным давлением Рпл=const и температурой Тпл=const
В течение периода времени 0<t<tраб скважина работает в режиме нагнетания с расходом Q=const
Задача решена на неравномерной сетке по времени и в пространстве, сгущаемой в интервалах максимальных градиентов T и P вблизи трещин и стенки скважины

## Slide 5: Теоретическая интерпретация и результаты циклических исследований
Закачка 10 м3/сут в течении 3 ч и 72ч
После каждого цикла остановка 5ч и снятие замеров
Закачка 10м3/сут в течении 72 часа и два времени релаксации (3 ч и 48 ч)

## Slide 6: Интерпретация и результаты циклических исследований на реальной скважине
Дебиты закачек – 93, 62 и 136 м3/сут.
Полудлина трещины, м | Проницаемость пласта, мД
30м | 50 мД
Chart: Температура, °С (закачка 4 ч)
| 30.569269999999999 | 28.596609999999998 | 13.03295
1 мД | 47.5098 | 47.5476 | 26.9153
30 мД | 33.0924 | 32.5 | 27.9021
100 мД | 29.7461 | 29.7422 | 28.2769
100м | 47.5098 | 33.0924 | 29.7461
50 м | 47.5476 | 33.0931 | 29.7422
0 м | 26.9153 | 27.9021 | 28.2769
ТЕТА | 30.08
25 м | 28.8 | 29.5 | 30.4 | 31
15 мД | 32.5 | 30.4 | 27.5

## Slide 7: Интерпретация и результаты циклических исследований на реальной скважине
Дебиты закачек – 53 и 103 м3/сут.
Полудлина трещины, м | Проницаемость пласта, мД
9 м | 13 мД

## Slide 8: Интерпретация и результаты циклических исследований на реальной скважине
Дебиты закачек – 55 и 600 м3/сут.
Полудлина трещины, м | Проницаемость пласта, мД
2 м | 14 мД

## Slide 9: Заключение
На основе анализа циклических промыслово-геофизических исследований скважин были выявлены особенности теплового поля при наличии трещины гидроразрыва в пласте.
На базе термодинамического моделирования получена теоретическая палеточная зависимость для конкретных условий проведения исследования.
Оценены геометрические параметры трещин, а также проницаемости пластов по циклическим термическим исследования скважин на основе палеточной зависимости, полученной в ходе термодинамического моделирования условий проведения закачки.