## Slide 1
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В СКВАЖИНАХ
Хацкевич Б.Д., Факаева Н.Р.
Институт геофизики имени Ю.П. Булашевича, УрО РАН, Екатеренбург
Институт геофизики имени Ю.П. Булашевича,
УрО РАН, Екатеренбург
«XXIV Уральская молодежная научная школа по геофизике»
22 марта 2023 г. Пермь

## Slide 2: Основные факторы, влияющие на точность измерения температуры
Аппаратурная точность
Термопары
Термометры сопротивления
Термисторы
Цифровые датчики температуры
Кварцевые датчики
Распределенные оптоволоконные системы
Время выдержки температурного зонда в точке измерения
Свободная тепловая и инициированная конвекция

## Slide 3
Свободная тепловая конвекция в заполненных водой скважинах (СТК)
Число Рэлея
Критическое число Рэлея
λf/λm →∞, Racr=68
λf/λm =0, Racr=216.
(Гершуни Г.3., Жуховицкий Е.М. 1972)
(Демежко Д. Ю., Хацкевич Б. Д., Миндубаев М. Г. 2020)
r – внутренний радиус скважины
G – температурный градиент
g – ускорение силы тяжести
ν – кинематическая вязкость
a – температуропроводность
b – коэффициент теплового расширения

## Slide 4
Примеры температурных измерений с конвективным шумом (1)
Мониторинг в скважине IGF-280, Екатеринбург
Мониторинг в скважине kun-1, о. Кунашир
0,0001 К

## Slide 5
Примеры температурных измерений с конвективным шумом (2)
Мониторинг в скважине kun-1, о. Кунашир

## Slide 6
Berthold & Borner, 2008
Cermak et al., 2007
Представления о структуре свободной тепловой конвекции
Миндубаев и Демежко, 2012
Температурные аномалии
Хорошев, 2012
Вертикальная составляющая
скорости
Демежко, Хацкевич, Миндубаев 2018
Температурные аномалии

## Slide 7: Время выдержки датчика температуры в точке измерения
Термометр с температурой Т0, помещенный в среду, с температуру Т1. При постоянной температуре среды будет показывать температуру T(t), изменяющуюся по закону
где t – время, отсчитываемое от начала опыта; τ – постоянная времени, в течение которого разность температур между термометром и средой уменьшается в е раз, что соответствует уменьшению приблизительно на 63% от исходного перепада температуры между термометром и средой.
(И.Н. Гусакова, П.Н. Белоусов)

## Slide 8: Время выдержки датчика температуры в точке измерения
T (⁰C)
t (c)

## Slide 9: Время выдержки датчика температуры в точке измерения
Таким образом время выдержки t датчиков температуры определяется по формуле:
Где – постоянная времени;
Т0 - исходная температура (температура наружного воздуха во время измерения), °С;
Т1- ожидаемая температура грунта в скважине (принимается ориентировочно с погрешностью до ±2°С), °С;
- допускаемая погрешность за счет ограничения времени выдержки.
ГОСТ 25358-2012

## Slide 10: Термометрия скважин Екатеринбурга
Термограммы скважин №11 и №1434 в г. Екатеринбург за февраль 2023 года. Пунктирная линия время измерения 30 с, сплошная линия 60 с.

## Slide 11: Температурный отклик датчика RBR solo3

## Slide 12: Области интенсивной конвекции

## Slide 13: Выводы
Кривая выхода регистрируемых температур определяется двумя процессами – температурной инерцией системы (скважинный прибор – датчик) и инициированной свободной тепловой конвекцией;
Наиболее точные значения температуры флюида регистрируются либо в первые секунды после установления прибора на заданную глубину, либо – через продолжительное время выравнивания температур между прибором и флюидом.
Температурный шум, вызванный свободной тепловой конвекцией меньше для прибора, имеющего начальную температуру выше температуры скважинной жидкости.
В высокоточных геотермических исследованиях скважин считалась более предпочтительной методика поточечных измерений (point by point, Beck and Balling, 1988). По результатам проведенных исследований мы полагаем более эффективной методику непрерывного температурного каротажа с постоянной скоростью спуска.

## Slide 14
Спасибо за внимание