## Slide 1
ПРЯМОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАММА-ГАММА ЦЕМЕНТОМЕТРИИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
---- изучение влияния толщины колонны
Докладчик:
Се М.
аспирант геологического факультета

## Slide 2
Актуальность работы
Роль контроля технического состояния скважины становится важнее при разработке нефтегазовых скважин. Возможности гамма-гамма-цементометрии, как одна из основных технологий контроля состояния обсадной колонны и цементного кольца, ещё не полностью раскрыты.
Математическое моделирование метода Монте-Карло широко используется в исследованиях радиационного каротажа, но исследований гамма-гамма-цементометрии, основанных на методе Монте-Карло, очень редко.
Цель работы
Изучения изменения характера зависимости гамма-счета детекторов от толщины обсадной колонны при разных плотностях среды за колонной в двух диаметрах колонны с использованием разработанной программы на основе программного комплекса GEANT4.

## Slide 3
Задачи
Создание геометрической модели системы «прибор-скважина-порода»;
Формирование программы моделирования гамма-гамма-цементометрии средствами программного комплекса Geant4, регистрация и сохранение требуемых данных;
Проведение моделирования и установление для каждой модели распределения гамма-счета ближнего и дальних детекторов по энергии гамма-фотонов, средней длине свободного пробега, максимальному радиусу проникновения, максимальному массовому радиусу проникновения и другим параметрам;
Построение зависимости общего гамма-счета детектора от толщины обсадной колонны при различных условиях моделирования.

## Slide 4
экран
источник
корпус прибора
экран
вытеснитель
ближний детектор
экран
дальние детекторы
Жидкость внутри колонны
Кольцевое пространство
Порода
Заколонное пространство
Обсадная колонна
1. Геометрическая модель системы «прибор-скважина-порода»
компоненты цилиндрической формы, такие как порода, среда в кольцевом пространстве, обсадная колонна, среда внутри трубы
прибор сложной формы
Прибор на основе натурного прибора ГГЦ Карсар-8-ГП
Экран особой формы

## Slide 5
2. Программа моделирования гамма-гамма-цементометрии в Geant4
Разработанные основные блоки в Geant4:
Материалы. Создание требуемых сред определенного состава и плотности.
Геометрия. Создание, объединение компонентов моделей и назначение физических и пространственных свойств геометрии.
Физические процессы. Установление физических процессов (электромагнитный процесс и транспорт).
Инициализация гамма-кванта. Установление свойства начальной частицы (количество, энергия, направление)
Управление процессы и отслеживание траекторий гамма-квантов.
Запись и хранение информации.
Чтение и анализ данных.
гамма-квант / γ
электрон/
Фотоэффект
гамма-квант / γ
электрон отдачи /
Комптоновское рассеяние
рассеянный фотон/ γ*

## Slide 6
3. Проведение моделирования и установление распределения количества гамма-квантов
Толщина ОК, мм | Плотность среды за колонной, г/см3 | Плотность ПЖ, г/см3 | Диаметр ОК, мм
6 | 1,0 (вода) | 1,0 | 146
8 | 1,50 (слабый цемент) | 1,3 | 168
10 | 1,98 (хлорид калия) |  | 
12 | 2,40 (песчаник с Кп 15%) |  | 
 | 2,71 (мрамор) |  | 
Изменение плотности заколонной среды
Изменение толщины колонны
Ближний
Дальний
Ближний
Дальний

## Slide 7
Распределение количества гамма-квантов по максимальному радиусу проникновения
0 50 67 73 мм
Колонна
Жидкость внутри колонны
Прибор
Заколонное пространство
Расстояние от оси прибора
дальний детектор
ближний детектор
3. Проведение моделирования и установление распределения количества гамма-квантов
Промывочная жидкость (ПЖ)
прибор
Стенка обсадной колонны (ОК)
Пространство заколонное
от 0 до А
от А до Б
от Б до В
после точки В
Толщина колонны
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
Толщина колонны
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
прибор
ПЖ
ОК
Пространство заколонное

## Slide 8
Распределение проекций положения взаимодействия гамма-квантов со средой до их достижения детектора на двумерную плоскость z-r
z – ось прибора
r – расстояние до оси z
– гамма-источник
– ближний детектор
– дальний детектор
Колонна - 6мм
Колонна - 8мм
Колонна – 10 мм
Колонна – 12 мм

## Slide 9
Chart: 
 | 0
 | 680
 | 595
 | 530
 | 440
 | 270
 | 170
 | 140
Chart: 
 | 0 | 175 | 130 | 95 | 70 | 25 | 10 | 5 | 0
1
0
1
0
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
Толщина колонны
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
Толщина колонны
Максимальная массовая толщина проникновения, г/см2
Максимальная массовая толщина проникновения, г/см2
А
Б6
Б8
Б10
Б12
В6
В8
В10
В12
А
Б6
Б8
Б10
Б12
В6
В8
В10
В12
Распределение гамма-счетов по максимальной массовой толщине проникновения
Дальний детектор
Ближний детектор
Массовая толщина = плотность * толщина среды
3. Проведение моделирования и установление распределения количества гамма-квантов
прибор
ПЖ
колонна
Пространство заколонное
прибор
ПЖ
колонна
Пространство заколонное

## Slide 10
4. Зависимость общего гамма-счета детектора от толщины колонны
Жидкость внутри колонны - вода
Жидкость внутри колонны – рассол NaCl
Значение R2 линейной регрессии во всех случаях больше 0,99.
Толщина колонны, мм
Толщина колонны, мм
Диаметр колонны -146 мм
Количество гамма-квантов линейно уменьшается с увеличением толщины колонны

## Slide 11
Плотность среды за колонной, г/см3 | ПЖ - вода |  | ПЖ – рассол | 
 | Регрессия | Стандартные отклонения | Регрессия | Стандартные отклонения
1,0 | I = 77701e-0.145т | 0,403% | I = 69680e-0.142т | 0,146%
1,5 | I = 38503e-0.149т | 0,225% | I = 32216e-0.139т | 0,336%
1,98 | I = 21902e-0.157т | 0,150% | I = 18096e-0.148т | 0,152%
2,40 | I = 13803e-0.171т | 0,724% | I = 10310e-0.16т | 0,415%
2,71 | I = 8419.6e-0.158т | 0,853% | I = 7518.4e-0.171т | 0,656%
4. Зависимость общего гамма-счета детектора от толщины колонны
ПЖ - вода
ПЖ - NaCl
Диаметр колонны -146 мм

## Slide 12
Диаметр колонны -168 мм
4. Зависимость общего гамма-счета детектора от толщины колонны
Плотность среды за колонной, г/см3 | ПЖ - вода | ПЖ – рассол
 | Стандартные отклонения | Стандартные отклонения
1,0 | 0.678% | 0.359%
1,5 | 0.766% | 0.941%
1,98 | 1.443% | 1.151%
2,40 | 1.395% | 3.691%
2,71 | 0.935% | 1.793%

## Slide 13
4. Зависимость общего гамма-счета детектора от толщины колонны
=
Когда,
=
Доктор Дмитрий Александрович Кожевников:
прибор, промывочная жидкость и обсадная колонна вместе составляют единую измерительную систему.
Вывод: при описании влияния толщины колонны, результаты численного моделирования согласуются с адаптивной методикой, предложенной Кожевниковым.
Результаты моделирования:
когда плотность среды за колонной постоянна, гамма-счет экспоненциально связан с толщиной колонны.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ