## Slide 1: СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН ПРИ МАЛОГЛУБИННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МОВ-ОСТ
Сулуянова К.В., 3 курс СПГУ
Горелик Г.Д., доцент кафедры геофизики
Автор:
Руководитель:

## Slide 2: Важность изучения ВЧР
Обнаружение подземных пустот антропогенного характера
Прослеживание латеральных неоднородностей
Поиск погребенного русла и картирование техногенных объектов
Выявление возможных подземных пустот природного происхождения
Материалы ООО «Пермгеорадар»
По В.А. Давыдову

## Slide 3: Типы упругих волн
Колебания частиц в продольных волнах происходят по направлению распространения волн. В поперечных волнах направление колебаний частиц перпендикулярно направлению распространения волны.
Схемы колебания частиц среды при распространении объемных волн – продольных (Р) и поперечных (S)

## Slide 4: Преимущества МВС
Более точный прогноз литологии по соотношению скоростей продольной волны к поперечной
Прослеживание границ обводненных горных пород
Получение большого объема информации с высокой детальностью
По В.А. Давыдову

## Slide 5: Актуальность
При проведении многоволновой сейсморазведки с трехкомпонентными приемниками актуальным вопросом является минимизации времени выполнения работ. В настоящей работе предлагается достичь этого путем изменения способа возбуждения упругих колебаний.

## Slide 6: Цели и задачи работы
Цель: исследование возможности применения многокомпонентного возбуждения упругих волн при трехкомпонентной регистрации при малоглубинных сейсмических работах.
Задачи:
Провести малоглубинные сейсмические исследования МОВ-ОСТ с использованием предлагаемого метода многокомпонентного возбуждения упругих волн
Сравнить полученные результаты с результатами по данным традиционного метода возбуждения

## Slide 7: Существующий метод
При выполнении двухкомпонентных сейсмических исследований применяется технология «плюс-минус».
Схематичное расположение установки для возбуждения поперечных волн: а) положение относительно профиля; б) разложение компонент «плюс» и «минус» на составляющие по осям Z и Y

## Slide 8: Предлагаемый метод
При использовании трехкомпонентных регистраторов предлагается «диагональный» метод возбуждения.
Разложение компонент «плюс» и «минус» на составляющие по осям X, Y и Z
«Диагональное» возбуждение колебаний при проведении полевых работ

## Slide 9: Предшествующие работы
Временной разрез (слева) и схема наблюдений (справа)

## Slide 10: Полевые работы
Система наблюдения
Место проведения работ

## Slide 11: Полевые работы
Методика полевых работ заключается в возбуждении продольных колебаний двумя способами.
Возбуждение продольных колебаний (слева) и работа операторов (справа)

## Slide 12: Обработка полученных данных
Подавление поверхностных волн посредством полосовой фильтрации
t, ms
t, ms

## Slide 13: Обработка полученных данных
Подавление поверхностных волн посредством F-K фильтрации
t, ms
t, ms

## Slide 14: Обработка полученных данных
Seismic Acquisition in Western Siberia: a Comparison Between Conventional Cabled Receiver Arrays and Lightweight Autonomous Nodes
(Authors A. Crosby, D. Ablyazina, J. Naranjo, O. Adamovich, A. Ourabah, D. Tverdokhlebov, N. Gurentsov, I. Arutyuniants, P. Chistyakova, A. Metalnikov)
Source: First Break, Volume 40, Issue 1, Jan 2022, p. 97 - 107

## Slide 15: Обработка полученных данных
Подавление поверхностных волн посредством мьютинга
t, ms
t, ms

## Slide 16: Обработка полученных данных
Интерактивный анализ скоростей (Interactive Velocity Analysis) для данных, полученных традиционным способов (слева) и «диагональным» (справа)

## Slide 17: Результаты
Временной разрез по результатам традиционного (слева) и многокомпонентного (справа) методов возбуждения

## Slide 18: Выводы
Традиционный способ возбуждения позволяет проследить отражающие горизонты намного детальнее за счет наличия высоких частот
При многокомпонентном способе возбуждения заметно ухудшение качества получаемого временного разреза. Для получения более удовлетворительного результата планируется расширить граф обработки данных применением специальных процедур для повышения качества результатов работ.
В дальнейшем планируется проведение дополнительных полевых работ на местности с другими приповерхностными условиями

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!