## Slide 1: Детальное сейсмическое районирование районов размещения ответственных объектов
Дягилев Р.А.

## Slide 2: Виды исследований при ДСР (УИС)
Сейсмотектонические
Сейсмологические
Расчет прогнозных сейсмических воздействий
Отличие УИС от ДСР – отсутствует полевой этап работ; уточнение исходного балла осуществляется по имеющимся данным о районе исследований; сроки выполнения существенно меньше

## Slide 3: Сейсмотектонические исследования
Цели и решаемые задачи
  выявление и изучение активных разломов, оказывающих непосредственное влияние на проектируемые здания и сооружения
  разработка сейсмотектонической модели и построение карты зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ), опасных для проектируемых сооружений, на основе сейсмогеологических данных.

## Slide 4: Сейсмотектонические исследования
Методы решения задач
  сбор, анализ и обобщение опубликованных и фондовых материалов по геологии, тектонике, новейшей тектонике, сейсмотектонике, четвертичной и современной активности геологических структур, современным движениям, закономерностям напряженно-деформированного состояния земной коры для района проектируемого строительства;
  дешифрирование материалов дистанционного зондирования (космоснимков масштаба 1:2 000 - 1:50 000 с разрешением на местности 0.6-15 м, материалов радарной космической съемки с разрешением 1”, 3” и 30”) с целью выявления возможных зон с признаками активных разломов палеосейсмодислокаций;
  маршрутные структурно-геологические и морфотектонические исследования, выявление и прослеживание молодых тектонических деформаций, поиски и картирование следов древних доисторических землетрясений - сейсморазрывов, массовых сейсмогравитационных и сейсмовибрационных нарушений поверхности и явлений древнего разжижения грунтов;
  проходка горных выработок, документация с детальным изучением разреза коренных и позднечетвертичных отложений, отбором образцов для определения возраста землетрясений и подвижек по разломам;
  оценка количественных параметров активных разломов;
  анализ сейсмотектонических условий, характеристика всех зон ВОЗ, определяющих уровень сейсмической опасности в районе площадки строительства, уточнение параметров зон ВОЗ по результатам сейсмотектонических исследований и составление сейсмотектонической модели (карты зон ВОЗ масштаба 1:200 000 – 1:500 000).

## Slide 5: Сейсмотектонические исследования
Возможный состав фондовых материалов:
  Тектонические схемы и карты
  Геологические и структурные карты
  карты неотектоники
  Карты активных разломов
  Схема структурно-формационного районирования
  Геодинамические схемы
  Карты эпицентров землетрясений с механизмами очагов
  Карты современных вертикальных и горизонтальных движений

## Slide 6: Сейсмотектонические исследования
Материалы дистанционного зондирования для дешифрирования
  Космоснимки 1:2 000 - 1:50 000 с разрешением на местности 0.6-15 м
  материалы радарной съемки (цифровой рельеф) 1, 3-х и 30-ти секундного разрешения

## Slide 7: Сейсмотектонические исследования
Состав полевых исследований
  маршрутные структурно-геологические и морфотектонические исследования,
  выявление и прослеживание молодых тектонических деформаций,
  поиски и картирование следов древних доисторических землетрясений (сейсморазрывы, массовые сейсмогравитационные и сейсмовибрационные нарушения поверхности и явления древнего разжижения грунтов);
  проходка горных выработок, документация с детальным изучением разреза коренных и позднечетвертичных отложений, отбором образцов для определения возраста землетрясений и подвижек по разломам;
  оценка количественных параметров активных разломов (пространственное расположение, ширина, кинематика смещений, ориентировка и падение активного сместителя, характер смещений (сейсмотектонический (импульсный) или криповый (медленный)), амплитуда прогнозных сейсмотектонических подвижек, скорость современных смещений по разлому (по результатам радиоуглеродного анализа).

## Slide 8: Сейсмотектонические исследования
Анализ сейсмотектонических условий, характеристика всех зон ВОЗ, уточнение параметров зон ВОЗ и составление сейсмотектонической модели (карты зон ВОЗ масштаба 1:200 000 – 1:500 000).
M = a + b lgL
M = c + d lgD
где
L - длина сейсморазрыва, км;
D - величина одноактного смещения, м;
a, b, c и d – эмпирические коэффициенты,
действующие для района исследований

## Slide 9: Сейсмотектонические исследования
Примеры уточнения зон ВОЗ по результатам сейсмотектонических исследований
Советская Гавань, Хабаровский край

## Slide 10: Сейсмотектонические исследования
Примеры уточнения зон ВОЗ по результатам сейсмотектонических исследований
Краснокаменск, Забайкальский край

## Slide 11: Сейсмологические исследования
Цели и решаемые задачи
сбор сведений о сильных землетрясениях обширного «окружающего» района (до 600 км) и всех имеющихся сведений о слабых и микроземлетрясениях «ближнего» района (до 200 км) для составления базы сейсмологических данных
Методы решения задач:
составление сводного каталога землетрясений, сформированного на базе доступных исторических материалов, а также первичных данных инструментальных сейсмологических наблюдений;
разворачивание временной сейсмической сети в окрестностях объекта для обеспечения уверенной регистрации землетрясений с Mmin≥2.0, которые дополнят сводный каталог;
сбор и обобщение макросейсмических данных о ранее произошедших сильных землетрясениях.

## Slide 12: Сейсмологические исследования
составление сводного каталога землетрясений (с унифицированной магнитудой), сформированного на базе доступных исторических материалов, а также первичных данных инструментальных сейсмологических наблюдений
Возможные источники данных:
  Каталоги ISC: с 1904 г.
  Каталоги «Землетрясения России»: 2003-2020 гг.
  Каталоги «Землетрясения СССР»: 1962 - 1991 гг.
  Каталоги «Землетрясения Северной Евразии»: 1992-2015 гг.
  Каталоги EMSC: с 2004 г.
  Каталоги USGS: с 2010 г.
  оперативные каталоги ФИЦ ЕГС РАН: с начала инструментальных наблюдений до текущего времени

## Slide 13: Сейсмологические исследования
Приведение к магнитуде Ms
Приведение к магнитуде Mw
Унификация сейсмического каталога по магнитуде (пример для Дальнего Востока РФ)

## Slide 14: Сейсмологические исследования
разворачивание временной сейсмической сети в окрестностях объекта для обеспечения уверенной регистрации землетрясений с Mmin≥2.0, которые дополнят сводный каталог
Регистрационные возможности до и после установки сети временных станций

## Slide 15: Сейсмологические исследования
сбор и обобщение макросейсмических данных о ранее произошедших сильных землетрясениях.

## Slide 16: Сейсмологические исследования
Результаты исследований:
Сейсмический режим:
- мощности и глубины залегания сейсмоактивного слоя

## Slide 17: Сейсмологические исследования
Результаты исследований:
Сейсмический режим:
- параметры повторяемости землетрясений различных магнитуд

## Slide 18: Сейсмологические исследования
Результаты исследований:
Сейсмический режим:
- параметры повторяемости землетрясений различных магнитуд
А0
Обобщенный график повторяемости до Mмax

## Slide 19: Сейсмологические исследования
Результаты исследований:
Уточненная модель затухания сейсмического эффекта
Модель Блэйка-Шебалина (Шебалин, 1968)
Модель Ковеслигети (Kovesligethy, 1907)
Модель Шебалина-Кульчицкого (Кульчицкий, 2014)
Модель А.А.Гусева (Гусев, Мельникова, 1990)
Модель Ф.Ф.Аптикаева (Аптикаев, 2012)
I(M, R)
PGA, T0
t, b(T), I

## Slide 20: Модели распространения сейсмического эффекта Модели для точечного источника
I – сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64
М – магнитуда MLH
– гипоцентральное расстояние в км
Эмпирические коэффициенты: b=1.5, s=3.5, с=3.0, 0<d<0.01
(Новый каталог…, 1977)
Модель Блэйка-Шебалина
Модель Ковеслигети
Модель Шебалина-Кульчицкого
n = 0 n=2 n=4

## Slide 21: Модели распространения сейсмического эффекта
Модель Блэйка-Шебалина (Шебалин, 1968)
Модель Ковеслигети (Kovesligethy, 1907)
Модель Шебалина-Кульчицкого (Кульчицкий и др., 2014)
Модель А.А.Гусева (Гусев, Мельникова, 1990)
Модель Ф.Ф.Аптикаева (Аптикаев, 2012)
I(M, R)
PGA, T0
t, b(T), I

## Slide 22: Модели распространения сейсмического эффекта Модель для протяженного источника по А.А.Гусеву
R – удаление от центра прямоугольного очага
L и W – размеры прямоугольного очага
N – количество элементарных излучателей
Ib – балл от базового очага с магнитудой Мwb
на расстоянии Rb от его центра по нормали
Ri (Rjb) – расстояние от i-го (j-го) субисточника очага
(базового очага) до точки, в которой вычисляется I(Ib)
Ф(R) – функция, моделирующая затухание
Параметры модели для материковой части Северной Евразии:
СA=l.667; См=l.85; n1=1; n2=0.5; RQ1=RQ2=100 км; RC=70 км;
lb= I(Mw=6.23(MLH=6), Rb=50 км)=6.05 балла.
Параметры модели для Курило-Камчатско-Японской фокальной зоны:
СA=l.667; См=l.85; n=1; RQ=90 км;
(Уломов, Шумилина, 1999)

## Slide 23: Сейсмологические исследования
Результаты исследований:
Уточненная модель затухания сейсмического эффекта

## Slide 24: Модели распространения сейсмического эффекта Модель, основанная на спектрах реакции по Ф.Ф.Аптикаеву
PGA, см/с2 | Тип подвижки
100 | Поддвиг
87 | Взброс (надвиг)
76 | Взбросо-сдвиг
58 | Сбросо-сдвиг
50 | Сброс
Очаговая зона
Ближняя зона
Дальняя зона
lgPGA = 0.209 Ms – 0.633 lgRР + 1.844
lgPGA = 0.634 Ms – 1.92 lgRР + 1.076 + С
Категория грунта | 1 | 2 | 3 и 4
С | -0,17 | 0 | 0,17
RР, км – в кратчайшее расстояние
до поверхности разлома
lgТ0= 0.15 Ms + 0.25 lgRгип + С1 – 1.9 ± 0.20
lgτ = 0.15 Ms + 0.5 lgRP + С1 + С2 – 1.3
I = 2.5 lgPGA + 1.25 lgτ + 1.05 ± 0.35
H, см/с2 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
V, см/с2 | 125 | 155 | 185 | 225 | 275 | 335 | 400
H, см/с2 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
V, см/с2 | 470 | 545 | 625 | 710 | 800 | 895 | 1000
lg β = 0.72 – 0.28 S+0.07 lgτ ± 0.07
S=S1+S2 =0.6
Соотношение между амплитудами ускорений
на вертикальной V и горизонтальной H компонентах
Форма огибающей сейсмической записи
Схема параметризации спектра реакции
(Аптикаев, 2012)

## Slide 25: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
Цели и решаемые задачи
  оценка параметров сейсмического режима (параметры графика повторяемости, максимальная возможная магнитуда)
  расчет уточненных величин прогнозных сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы или величинах пиковых ускорений и преобладающих периодов.

## Slide 26: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
методы решения задач:
  формирование матрицы сотрясаемости (распределение в пространстве Mmax и A3.3)
- общее число землетрясений различных магнитуд М>=Mmin, наблюденных за время Т на площади S
A3.3 - нормированное на площадь и период ожидания число землетрясений с M=3.3

## Slide 27: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
  формирование матрицы сотрясаемости (распределение в пространстве Mmax и A3.3)

## Slide 28: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
 | 40.5 | 40.75 | 41 | 41.25 | 41.5 | 41.75 | 42 | 42.25 | 42.5 | 42.75 | 43 | 43.25 | 43.5 | 43.75 | 44.00
43.68 | 0.004 | 0.041 | 0.021 | 0.025 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 0.042 | 0.012 | 0.001 | 0.001
43.85 | 0.021 | 0.144 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.001 | 0.027 | 0.121 | 0.033 | 0.033 | 0.001 | 0.001
44.01 | 0.001 | 0.248 | 0.029 | 0.02 | 0.021 | 0.05 | 0.105 | 0.009 | 0.005 | 0.033 | 0.065 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 0.001
44.18 | 0.021 | 0.187 | 0.027 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.059 | 0.029 | 0.183 | 0.101 | 0.011 | 0.041 | 0.048 | 0.001 | 0.001
44.34 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.017 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0.041 | 0.09 | 0.012 | 0.059 | 0.021 | 0.031 | 0.001 | 0.001
44.51 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 0.042 | 0.004 | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
44.67 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
44.84 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.008 | 0.03 | 0.011 | 0.008 | 0.034 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001
45.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.004 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
45.17 | 0.001 | 0.021 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.009 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
45.33 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.001
45.50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
45.66 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
45.83 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
46.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
46.17 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
 | 40.5 | 40.75 | 41 | 41.25 | 41.5 | 41.75 | 42 | 42.25 | 42.5 | 42.75 | 43 | 43.25 | 43.5 | 43.75 | 44.00
43.68 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 3 | 3 | 3
43.85 | 3 | 3 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 7.1 | 7.1 | 6 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | 3.3 | 3 | 3
44.01 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2.4 | 4.6 | 3 | 5.8 | 5 | 3 | 3 | 3
44.18 | 3 | 3 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3
44.34 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 4 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 5 | 3 | 4.1 | 3 | 3
44.51 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 4 | 3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
44.67 | 4.6 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | 4.4 | 4.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
44.84 | 3 | 5.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 4.6 | 3 | 4.6 | 4.6 | 3 | 3
45 | 5.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3 | 3 | 3 | 3
45.17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 3
45.33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
45.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
45.66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
45.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
46.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
46.17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
  Пример матрицы A3.3
  Пример матрицы Mmax

## Slide 29: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
методы решения задач:
  расчет уточненных величин прогнозных сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы или величинах пиковых ускорений и преобладающих периодов.
Cейсмическая сотрясаемость по Ризниченко Ю.В. [Сейсмическая сотрясаемость…, 1979]:
,
где N∑ – отнесенное к единице времени и объема ожидаемое суммарное число землетрясений с очагами в элементарном объеме dxdydz очаговой области, которые вызовут в пункте наблюдения сотрясения интенсивностью I и выше;
V – общий объем очаговой области.
Сейсмическая сотрясаемость, когда очаги концентрируются в слое относительно небольшой толщины (плоский случай)
,
где A – сейсмическая активность в слое вблизи земной поверхности, причем всем очагам приписывается глубина этой поверхности.
Нижняя формула получена из верхней путем подстановки вместо N∑ закона повторяемости землетрясений

## Slide 30: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
методы решения задач:
  расчет уточненных величин прогнозных сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы или величинах пиковых ускорений и преобладающих периодов.
Cейсмическая сотрясаемость по Гусеву А.А. и Уломову В.И. [Гусев и др., 1995, 1998, 1999; Уломов, 2007]:
Создание виртуального каталога землетрясений.
Связь ошибки расчета интенсивности с размером выборки
2) Разыгрывание виртуальных очагов модельного каталога в каждой зоне ВОЗ в соответствии с ее графиком повторяемости, функцией плотности вероятности глубинного распределения очагов
3) Расчет сейсмического эффекта на земной поверхности от каждого виртуального очага в отдельности с учетом его размеров и особенностей затухания сейсмических сотрясений с расстоянием
4) Построение распределения частот (частота - величина обратная периоду повторения) сотрясений различной интенсивности в точке на земной поверхности

## Slide 31: Расчет прогнозных сейсмических воздействий
методы решения задач:
  расчет уточненных величин прогнозных сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы или величинах пиковых ускорений и преобладающих периодов.
100 лет
500 лет
1000 лет
2500 лет
5000 лет
10000 лет
MSK-64:
PGA=0.8·2I
при 0.1<=T<=0.5
PGA=0.4/T·2I
при 0.5<T<1.5
[РБ-006-98]

## Slide 32: Литература
Аптикаев Ф.Ф. Инструментальная шкала сейсмической интенсивности. М.: Наука и образование, 2012. 176 с.
Гусев А.А., Мельникова В.Н. Связи между магнитудами – среднемировые и для Камчатки. Вулканология и сейсмология, 1990, №6. С. 55-63.
Гусев А.А., Павлов В.М., Шумилина Л.С. Новый подход к расчетам повторяемости сейсмического воздействия с целью построения карт сейсмического районирования // Современная сейсмология: достижения и проблемы. Научная конференция РФФИ, НТК РФ, НС РАН по проблемам международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий. М., 1998. 26 с.
Гусев А.А., Шумилина Л.С. Моделирование связи балл-магнитуда-расстояние на основе представления о некогерентном протяженном очаге. Вулканология и сейсмология. 1999, №4-5. С.29-40.
Гусев А.А., Шумилина Л.С. Некоторые вопросы методики общего сейсмического районирования // Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии, Вып. 2-3. М.: ОИФЗ РАН, 1995, С. 289-300.
Кульчицкий В.Е. Оценка параметров затухания интенсивности анизотропных макросейсмических полей. Геофизический журнал, №2, Т.36, 2014. С.138-149.
РБ-006-98. Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ. М.: НТЦ ЯРБ, 2000. 76 с.
РБ-019-19. Оценка исходной сейсмичности района и площадки размещения объекта использования атомной энергии при инженерных изысканиях и исследованиях. М., Ростехнадзор, 2018. 57 с.

## Slide 33: Литература (продолжение)
Сейсмическая сотрясаемость территории СССР / Отв. ред. Ю.В.Ризниченко. М.: Наука, 1979. 190 с.
СП 286.1325800.2016. Объекты строительства повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования. Введ. 2017-06-17. М.: Минстрой, 2017. 33 с.
Уломов В.И., Шумилина Л.С. Проблемы сейсмического районирования территории России. М.: ВНИИНТПИ Госстроя России, 1999. 56 с.
Уломов В.И. О программно-математическом обеспечении построения карт вероятностного сейсмического районирования по методологии ОСР-97. Геофизические исследования. 2007, вып. 7. С. 29-52.
Шебалин Н.В. Методы использования инженерно-сейсмологических данных при сейсмическом районировании // Сейсмическое районирование СССР. М.: Наука. 1968. С. 95-111.
Kovesligethy R., 1907. Seismischer Starkegral und Intensität der Beben. Gerlands Beiträge zur Geophysik 8, 22–29.

## Slide 34: Спасибо за внимание!