## Slide 1
Северо-западная геолого-геофизическая компания
Применение гамма-спектрометрии для разделения аномалий ВП над рудными телами (на примере месторождения
Бу-Аззер, Марокко)
Авторы: Филина Татьяна Владимировна (1), Станишевская Юлия Львовна (1), Андреенок Анжелика Васильевна (2), Саид Илмен (3)
Докладчик: Андреенок Анжелика Васильевна
1 – ООО СЗГГК «Геокомплекс»
2 – Санкт-Петербургский Горный университет
3 – Университет Ибн Зор, г. Уарзазат

## Slide 2
Введение
В период с 04.10.2021 по 24.12.2021 гг. ООО «СЗГГК «Геокомплекс» совместно с геологической компанией ООО «ОЗГЕО» проводила комплексные геофизические работы на флангах месторождения Бу-Аззер (Марокко), включающие в себя электроразведку методом вызванной поляризации (ВП), магниторазведку и гамма-спектрометрию.
Район геофизических работ
В горном районе Бу-Аззер-Эль-Граара находятся около сотни проявлений и месторождений Co и Cu, включая кобальтовые и медные рудники Бу-Аззер и Блейда.
Аннабергит
Зона окисления медно-никелевых руд
Эритрин
Зона окисления кобальтовых
Скуттерудит
Co, Ni)As3
Минерал кобальта
Халькопирит
CuFeS₂
Минерал меди

## Slide 3
Анализ работы предшественников
Отношения U/Th, U/K, Th/K в общем являются индикаторами гидротермально- и метосоматических измененных пород. Однако, в
некоторых случаях, когда происходили интенсивные процессы изменения, бывает сложно определить истинную природу аномалий индикаторных значений.
Во время проведения аэро-гамма спектрометрии предшественниками (Geotech Ltd ) на основе полученных данных была отмечена связь повышенных значений отношений естественных радиоктивных элементов с размещением известных рудных месторождений
Рудная минерализация на участке Bou-Azzer (кобальтовые руды) связана с дискретной зоной повышенных значений U/K. Также наблюдаются повышенные значения отношения U/Th
Для участка El Bleida (медные руды), характерны более характерны проявления аномалий Th/K и умеренные значения U/K, U/Th
U/K
U/Th
Th/K

## Slide 4
1
2
Расположение участка работ
Район работ находится в пределах Центрального Антиатласского домена на северной границе Западноафриканского кратона и включает в себя поднятие Бу-Аззер - Эль-Граара. В региональном масштабе Анти-Атлас представляет собой орогенную фронтальную область, сформировавшуюся в период герцинской орогении.
Аномалия ВП №1
Аномалия ВП №2
Аномалия ВП №1
вблизи границы серпентинитов, в базальтах
Аномалия ВП №2
в пепловых туфах, в основании которых залегает песчано-туфовая толща
Упрощенная геологическая схема

## Slide 5
Серпентиниты
Базальты и габбро
Осыпи
Габбро-диорит, кварцевый диорит с тоналитом
Разрез (ТЭЗ-ВП)
кажущейся поляризуемости с изолиниями удельного электрического сопротивления
Поляризующийся объект
Графики U/K, U/Th, Th/K
График аномального магнитного поля
Графики U/ K, U/Th, Th/K построены с учетом фона
Рудные тела приурочены в основном к серпентинитам и их контактам с кварцевыми диоритами (гранитами), базальтами, габбро и вулканитами. Месторождения Co-Ni-Fe-арсенидов структурно контролируются и состоят из сложной системы транснапряженных, субвертикальных разломов-выступов, пламеневидных рудных тел, плоских линзовидных и кармановидных тел, жил, прожилок, цементированных брекчий внутри жил и заполнений оперяющих разломов растяжения.
Области повышенных значений U/K, U/Th
Результаты. Аномалия ВП №1
Данные, полученные в результате выполнения магниторазведки, гамма-спектрометрии и электротомографии (ТЭЗ-ВП) вблизи границы массива серпентинитов.
Выделены области U/K, U/Th маркирующие зоны гидротермально- и метосоматически измененных пород над поляризующимся объектом

## Slide 6
Сравнение данных гамма-спектрометрии
и геохимии
Геологический разрез с обозначением геохимических проб
График Th/K
График содержание меди (Cu)
Зоны, где по данным гамма-спектрометрии (параметр Th/K) может быть встречена медная минерализация
Структурные исследования в районе медных месторождений показали пространственную и генетическую связь минерализованных тел и их минералогической зональности с разломами карбонат-кварцевого заполнения.
Для увязки данных наземной спектрометрии с геологией проводились измерения вдоль стенки траншеи. Траншея вскрыла небольшую кварц-карбонатную жилку.
Значения меди выше уровня
считаются повышенными
Зоны изменения Th/K маркируют не саму медь, а зоны гидротермальных изменений пород, которые могут сопутствовать медной минерализации.

## Slide 7
Результаты. Аномалия ВП №2
Река
На первом этапе была построена карта второй компоненты факторного анализа (далее PCA2), отвечающая за повышение значений параметра Th/K и Th, при почти неизменном калии. Уран в данной компоненте проявляется как нейтральный элемент.
Для статистической обработки данных был выбран факторный анализ (ФА) методом главных компонент, так как он несет в себе информацию о дисперсии и корреляции. Дисперсию радиоактивных и других химических элементов можно рассматривать как реальную меру вероятности появления рудных концентраций в полях, где происходило изменение пород [3]. Также ФА хорошо справляется с задачей уменьшения объема данных, что важно для интерпретации.
Карта PCA2
Линеаменты
по PCA2

## Slide 8
Результаты. Аномалия ВП №2
Река
Исходя из особенностей рудных тел, характерных для данного района, и учета возможности влияния рельефа были выбраны наиболее перспективные области (1 и 2) для поиска медной минерализации
Видно, что повышенные значения второй компоненты оконтуривают аномалию поляризуемости.
Аномалия ВП на карте PCA2
Линеаменты
по PCA2
Зоны выбранные как перспективные на медную минерализацию
(по данным гамма-спектрометрии)
1
2

## Slide 9
Результаты. Аномалия ВП №2
Река
В основном кварцевые диориты с медной минерализацией обнаружены вдоль области 2, там же была обнаружена небольшая медная выработка на ПР8100 (черный треугольник).
Для заверки выбранной аномалии проводились специальные геологические маршруты с целью заверки. В результате были обнаружены кварцевые диориты с медной минерализацией (QD Cu) и кварцевые жилы (Q).
Аномалия ВП на карте PCA2 и точки геологического маршрута
Линеаменты
по PCA2
Зоны выбранные как перспективные на медную минерализацию
(по данным гамма-спектрометрии)
1
2

## Slide 10
В результате проведенных работ было выдвинуто предположение о том, что источник аномалии ВП №1 – объект с кобальтовой минерализацией, а аномалии ВП №2 – объект с медной минерализацией.
Заключение
Вдоль области 2, выделенной по параметру PCA2 (Th/K, Th), обнаружены кварцевые диориты с медной минерализацией
1
2
PCA2 ( Th/K, Th)
Серпентиниты
Базальты и габбро
Осыпи
Габбро-диорит, кварцевый диорит с тоналитом
Поляризующийся объект
Физико-геологические параметры поляризующегося объекта располагают к обнаружении в его окрестности Co-минерализации. Над объектом характерно проявлены аномалии U/K, U/Th
Области повышенных значений U/K, U/Th
Разрез (ТЭЗ-ВП)
Графики U/K, U/Th, Th/K
Аномалия ВП №2
Аномалия ВП №1

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Генеральный директор - Кузовенков Александр Дмитриевич +7(921) 973-22-36
Сайт: https://szggk.ru/
Е-mail: geocomplex@szggk.ru
Телефон: +7(812) 290-00-84
«Северо-Западная Геолого-Геофизическая компания «Геокомлекс»