## Slide 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ МЕТОДОМ ВЭЗ НА ОТДЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА ПГНИУ
Выполнил: студент 2-го курса магистратуры
Группы ГЛ/О ГЛГ-1-2021 НМ
Юлдоп Максим Яанусович

## Slide 2: ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) – это метод разведочной геофизики (электроразведка), входит в группу методов сопротивления и, как правило, реализуется с применением симметричной четырехэлектродной установкой Шлюмберже.

## Slide 3: Обзорная карта района исследования

## Slide 4: Литолого-стратиграфический разрез (центральная скважина гидрогеологического полигона ПГНИУ)

## Slide 5: Обработка и интерпретация данных ВЭЗ в программе «Зонд 2»
Рисунок 1 – 3D Визуализация кажущегося сопротивления

## Slide 6: Обработка и интерпретация данных ВЭЗ в программе «Зонд 2»
По литологическим данным в скважине и по геоэлектрическому разрезу можно сделать вывод, что по данным ВЭЗ выделяются следующие толщи пород:
1 слой: Насыпным грунтом, УЭС от 140 до 380 Ом·м.
2 слой: Песком, УЭС от 50 до 135 Ом·м.
3 слой: Суглинком, УЭС от 36 до 50 Ом·м.
4 слой: Аргиллитами, УЭС от 9 до 28 Ом·м
Рисунок 2 - Геоэлектрический разрез по первому профилю

## Slide 7: Обработка и интерпретация данных ВЭЗ в программе «Зонд 2»
Используя данные литологии в наблюдательной скважине и построенный геоэлектрический разрез можно сделать вывод, что геологический разрез представлен, в основном, тремя слоями:
1 слой: Насыпной грунт, УЭС от 120 до 380 Ом·м.
2 слой: Суглинок, УЭС от 25 до 45 Ом·м.
3 слой: Аргиллит, УЭС от 4 до15 Ом·м.
Рисунок 3 – Геоэлектрический разрез по второму профилю

## Slide 8: Обработка и интерпретация данных ВЭЗ в программе «IPI2Win»
Рисунок 4 – Разрез КС (А) и геоэлектрический разрез (Б) по профилю 1

## Slide 9: Обработка и интерпретация данных ВЭЗ в программе «IPI2Win»
Рисунок 5 – Разрез КС (А) и геоэлектрический разрез (Б) по профилю 2

## Slide 10: Выводы
1)Повышенные значения КС верхнего слоя можно связать с техногенными проявлениями (наличием отходов строительных материалов) и с тем, что исследования выполнялись в сухую теплую погоду.
2)В программе «Зонд 2» на первом профиле выделяются 4 слоя, на втором профиле 3 слоя, а в программе «IPI2Win» на обоих профилях по 3 слоя выделено.
3)По данным гидрогеологической скважины была определена литологическая принадлежность отложений.

## Slide 11: Сравнительный анализ пользовательский характеристик программ «Зонд 2» и «IPI2Win»
Зонд 2 | IPI2Win
Ввод полевых данных в программу возможен: 1) импортом файла, сохраненного в памяти измерителя «АМС-1»; 2) ручным способом (набивка данных из журнала наблюдений). | 1) Для начала в программе нужен файл данных определенного формата с информацией о системе наблюдений и значения КС для кривых без «ворот» (*.dat) или с «воротами» (*.dtg). Файл типа dtg может содержать значения разности потенциалов и тока для симметричной и трехэлектродной установок Шлюмберже. 2) Ввод данных вручную также доступен.
Ввод данных

## Slide 12: Сравнительный анализ пользовательский характеристик программ «Зонд 2» и «IPI2Win»
Зонд 2 | IPI2Win
Прямая задача – алгоритм линейной фильтрации; Обратная задача – метод Ньютона. Применяется набор элементов регуляризации, для повышения однозначности решения обратной задачи, с использованием различной априорной информации (качеств. и количеств.) об искомом решении. | Прямая задача решается с использованием алгоритма линейной фильтрации. В основу положена концепция профильной интерпретации. Для решения обратной задачи используется принцип минимального числа слоев или вариант метода Ньютона минимизации Тихоновского подхода к регуляризации решения некорректных задач.
Обработка и интерпретация данных

## Slide 13: Сравнительный анализ пользовательский характеристик программ «Зонд 2» и «IPI2Win»
Зонд 2 | IPI2Win
Для программы написано подробное руководство пользователя, в котором сказано, об общих сведениях программы «Зонд 2», так же дана краткая инструкция по работе с данной программой. Поддержка программы осуществляется через сайт http://uralgeopole.ru/, электронную почту info@uralgeopole.ru | Для данной программы так же существует подробное руководство пользователя. Так же имеется свой сайт http://www.geoelectric.ru и почта bobachev@rambler.ru
Руководство пользователя и сопровождение

## Slide 14: Сравнительный анализ пользовательский характеристик программ «Зонд 2» и «IPI2Win»
Зонд 2 | IPI2Win
Карты можно сохранить в графическом файле, а полученные результаты можно экспортировать в формате ewp. В данной программе мы можем сделать псевдоразрез, геоэлектрический разрез, карту полуразносов, 3D модель | Результаты сохраняются в файле с тем же именем, что у открытого в данный момент файла данных(.res). Сохранение результатов происходит одновременно с сохранением файла данных. При выполнении операции сохранения, или при выходе из программы, или перед открытием нового файла данных. В этой программе мы можем построить псевдоразрез, геоэлектрический разрез.
Вывод результатов

## Slide 15: Заключение
Подводя итоги сравнения, необходимо указать, что были использованы демоверсии программных обеспечений. Это значит, что не все возможности программ были доступны автору.
Отметим, что программные комплексы «Зонд 2» и «IPI2Win» активно поддерживаются разработчиками и имеют большую популярность среди организаций.
Интерфейс программ отчасти схож, но отличается своими индивидуальными особенностями. Нельзя утверждать, что у какой-либо одной программы он лучше, так как на практике предпочтения каждого интерпретатора индивидуальны.

## Slide 16
Спасибо за внимание!